## Slide 1: AIミニ四駆 ハッカソン 第一回
2015 08/16
株式会社アールティ
高橋良太

## Slide 2: 注意
23ページの内容が間違ってたので修正しました 8/20
修正箇所 上位byteと下位byteが逆

## Slide 3: AICHIPのシステム構成
ミニ四駆
ハード（回路, メカ）
モーター
単三電池2本
モータードライバ(Hブリッジ)
LED x 2
タクトスイッチ x 2
電源電圧監視回路
9軸センサ(ジャイロ, 加速度, 地磁気)
デジタル入出力
タイマー
周辺ペリフェラル
UserInterfaceへのアクセス
モーター等へのアクセス
ロボットの各機能
へのアクセス
組み込み機器としてはこれで完結
AD変換
PWM出力
etc….
マイコン lpc1343
のファームウェア

## Slide 4
ミニ四駆
ハード（回路, メカ）
モーター
単三電池2本
モータードライバ(Hブリッジ)
LED x 2
タクトスイッチ x 2
電源電圧監視回路
9軸センサ(ジャイロ, 加速度, 地磁気)
マイコン lpc1343
のファームウェア
デジタル入出力
タイマー
周辺ペリフェラル
AD変換
PWM出力
etc….
UserInterfaceへのアクセス
モーター等へのアクセス
ロボットの各機能
へのアクセス
組み込み機器としてはこれで完結
Bluetooth越しにアクセス可能
AICHIPのシステム構成

## Slide 5: AICHIPのシステム構成
ミニ四駆
ハード（回路, メカ）
モーター
単三電池2本
モータードライバ(Hブリッジ)
LED x 2
タクトスイッチ x 2
電源電圧監視回路
9軸センサ(ジャイロ, 加速度, 地磁気)
マイコン lpc1343
のファームウェア
デジタル入出力
タイマー
周辺ペリフェラル
AD変換
PWM出力
etc….
UserInterfaceへのアクセス
モーター等へのアクセス
ロボットの各機能
へのアクセス
組み込み機器としてはこれで完結
Bluetooth越しにアクセス可能
アプリケーション
今回作る部分

## Slide 6: Bluetooth越しに何ができるのか？

## Slide 7: Bluetooth通信でできること!!
モーターのコントロール
LEDのコントロール
9軸センサの出力データの取得
電池電圧の取得
10msec周期
50msec周期
ミニ4駆の物理層にアクセスする最低限の仕組みを用意

## Slide 8: PCとBluetooth接続した際のアプリの例
モーターにかけるdutyの変更
LED x 2 の点灯, 点滅
車体角度の書き換え
AICHIPへの送信コマンド
https://www.youtube.com/watch?t=31&v=rk1TQI3hVoc
PCとBluetooth接続してコマンドを送信している例
Processingで作ってみました

## Slide 9
9軸センサの出力情報
車体角度
電源電圧の出力
AICHIPから送られてくるデータ
https://www.youtube.com/watch?v=ixhc6ZnztPQ
動画リンク
PCとBluetooth接続してデータをグラフに表示している例
Processingで作ってみました
リアルタイムに車体情報を表示する
データロガーを作ってみた

## Slide 10
とりあえず, PCとのBluetooth通信で動くアプリは作ったが…
スマホとの通信で動くアプリはまだ….
みなさん, 協力してくれませんか

## Slide 11: Bluetooth対Androidの通信
SPP(Serial Port Profile)で通信
byte型の配列を送受信 ・・・・ RS232Cと同様な感じ
BluetoothChatというサンプルソースが下敷き
BluetoothChat内のUUIDをSPP用に変更
byte列を送る関数
byte列を受信する関数
byte列の送受信関数についてはBluetoothChatで提供されている

## Slide 12: AICHIPへの送信コマンド
byte列を送る関数
コマンドのフォーマットは決まっているので
フォーマット通りのbyte列を送信すればよい
10msec毎に受信した文字列を確認

## Slide 13: 定義されているコマンド一覧
id0 モーターのdutyを設定
id1 右(緑)LEDの制御コマンド
id2 左(赤)LEDの制御コマンド
id3 右(緑)LEDの点滅制御コマンド
id4 左(赤)LEDの点滅制御コマンド
id5 車体角度の指定コマンド

## Slide 14: 送信コマンドのプロトコル
長さ10byteで以下のフォーマット
意味のある10byteコマンドをAICHIP側が受信すると対応した動作を実行
送信コマンドはid 0,1, … ,5の5種類
BluetoothChatのbyte列送信関数をもちいて10byteのコマンドを送る
0byte | 1byte | 2byte | 3byte | 4byte | 5byte | 6byte | 7byte | 8byte | 9byte
headder |  |  | id | datafield |  |  |  |  | 
99 | 109 | 100 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX
固定
コマンド毎に異なる

## Slide 15: モーターduty設定コマンド
0byte | 1byte | 2byte | 3byte | 4byte | 5byte | 6byte | 7byte | 8byte | 9byte
headder |  |  | id | datafield |  |  |  |  | 
99 | 109 | 100 | 0 | XX | XX | 0 | 0 | 0 | 0
16bit符号付整数 ←ここを与えたいdutyに応じて変更
32767
-32767
0
100%
-100%
duty
負の加速度を発生
正の加速度を設定
速度ではなく加速度を操作していることに注意
アクセルの吹かし具合

## Slide 16: モーターduty設定コマンド(コード例)

## Slide 17: LEDの点灯制御コマンド
0byte | 1byte | 2byte | 3byte | 4byte | 5byte | 6byte | 7byte | 8byte | 9byte
headder |  |  | id | datafield |  |  |  |  | 
99 | 109 | 100 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0byte | 1byte | 2byte | 3byte | 4byte | 5byte | 6byte | 7byte | 8byte | 9byte
headder |  |  | id | datafield |  |  |  |  | 
99 | 109 | 100 | 2 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1:LED点灯 0:LED消灯
1:LED点灯 0:LED消灯
右(緑)LEDの制御コマンド
左(赤)LEDの制御コマンド

## Slide 18: LEDの点滅制御コマンド
0byte | 1byte | 2byte | 3byte | 4byte | 5byte | 6byte | 7byte | 8byte | 9byte
headder |  |  | id | datafield |  |  |  |  | 
99 | 109 | 100 | 3 | XX | XX | XX | XX | 0 | 0
0byte | 1byte | 2byte | 3byte | 4byte | 5byte | 6byte | 7byte | 8byte | 9byte
headder |  |  | id | datafield |  |  |  |  | 
99 | 109 | 100 | 4 | XX | XX | XX | XX | 0 | 0
LED点灯時間
右(緑)LEDの制御コマンド
左(赤)LEDの制御コマンド
LED消灯時間
LED点灯時間
LED消灯時間

## Slide 19: LEDの点滅制御コマンド(コード例)

## Slide 20: 角度セットコマンド
0byte | 1byte | 2byte | 3byte | 4byte | 5byte | 6byte | 7byte | 8byte | 9byte
headder |  |  | id | datafield |  |  |  |  | 
99 | 109 | 100 | 5 | XX | XX | 0 | 0 | 0 | 0
右(緑)LEDの制御コマンド
16bit符号付整数 ←ここをセットしたい角度に応じて変更
32767
-32767
0
180度
-180度
duty
ジャイロセンサにより積算される角度のリセットに使用

## Slide 21
AICHIPからのデータ受信
byte列を受信する関数
送られてくるbyte列を意味のあるデータに
変換すればよい
50msec毎に43byteのデータを送信

## Slide 22: 受信データ一覧
加速度 x,y,z ± 16g 分解能 16bit
角速度 x,y,z ± 2000deg/sec 分解能 16bit
地磁気 x,y,z ±1200μT 分解能：13ビット
温度
車体角度
モーター用電池電圧
マイコン用電池電圧
モータのduty比
起動からの経過時間
車体の状況 (isStop, isCurve, isSlope)

## Slide 23: 受信データのプロトコル1
Byte | 内容 | Byte | 内容
0 | 0xff | 11 | ACC Y 上位8bit (符号付)
1 | 0xff | 12 | ACC Z 下位8bit (符号付)
2 | 0x52 | 13 | ACC Z 上位8bit (符号付)
3 | 0x54 | 14 | TEMP 下位8bit (符号付)
4 | 0x34 | 15 | TEMP 上位8bit (符号付)
5 | 0x57 | 16 | GYRO X 下位8bit (符号付)
6 | 0x00 | 17 | GYRO X 上位8bit (符号付)
7 | タイムスタンプ | 18 | GYRO Y 下位8bit (符号付)
8 | ACC X 下位8bit (符号付) | 19 | GYRO Y 上位8bit (符号付)
9 | ACC X 上位8bit (符号付) | 20 | GYRO Z 下位8bit (符号付)
10 | ACC Y 下位8bit (符号付) | 21 | GYRO Z 上位8bit (符号付)

## Slide 24: 受信データのプロトコル2
Byte | 内容 | Byte | 内容
22 | MAG X 下位8bit (符号付) | 33 | isCurve (符号なし)
23 | MAG X 上位8bit (符号付) | 34 | isSlope (符号なし)
24 | MAG Y 下位8bit (符号付) | 35 | 経過時間 0byte (符号なし)
25 | MAG Y 上位8bit (符号付) | 36 | 経過時間 1byte (符号なし)
26 | MAG Z 下位8bit (符号付) | 37 | 経過時間 2byte (符号なし)
27 | MAG Z 上位8bit (符号付) | 38 | 経過時間 3byte (符号なし)
28 | 角度 下位8bit (符号付) | 39 | Lipo電圧 下位8bit (符号なし)
29 | 角度 上位8bit (符号付) | 40 | Lipo電圧 上位8bit (符号なし)
30 | duty 下位8bit (符号付) | 41 | モーター電圧 下位8bit (符号なし)
31 | duty 上位8bit (符号付) | 42 | モーター電圧 上位8bit (符号なし)
32 | isStop (符号なし) |  | 

## Slide 25: 受信データのプロトコル3
Byte | 内容
0 | 0xff
1 | 0xff
2 | 0x52
3 | 0x54
4 | 0x34
5 | 0x57
6 | 0x00
受信データの
上位7byteは常に固定
受信したbyte列を常に監視し続け上記の固定
パターンが出てきたらそこから36byte分が
有効データ
Byte | 内容
22 | MAG X 下位8bit
23 | MAG X 上位8bit
2byteにデータが分かれている
データを結合する必要があり

## Slide 26: Byte列の結合
符号付と符号なしの2パターンで結合する時の例を示す.
符号なし
符号あり

## Slide 27: 各データの物理量への変換式 1
加速度
加速度センサ値 : acc [16bit 符号付整数]
計算式 : acc / 2048 [g]
ジャイロセンサ
ジャイロセンサ値 : omega [16bit符号付整数]
ジャイロリファレンス値 : omega_ref [16bit符号付整数]
計算式: (omega ­ omega_ref) / 16.4 [deg/sec ]
※ジャイロリファレンス値とはセンサが静止状態のときに出力される値

## Slide 28: 各データの物理量への変換式 2
地磁気センサ
地磁気センサ値 : mag [16bit符号付整数]
計算式 : mag *0.3 [μT ]
温度センサ
温度センサ値 : temp [16bit符号付整数]
計算式 : temp / 340 + 35 [​°​C​]
バッテリー電圧値
電圧値 : bat_v [16bit符号なし整数]
計算式 : bat_v / / 13107 [​V​]

## Slide 29: 各データの物理量への変換式 3
角度
角度 : deg [16bit符号付整数]
計算式 : deg * 2* PI / 32767.0 [rad]
duty
duty値 : duty [16bit符号付整数]
計算式: duty/32767 * 100 [%(百分率)]

## Slide 30: 起動モードについて
左スイッチを押しながら起動
Bluetooth経由でのデータ送受信のみを用いて
操作するモードにするには